## Slide 1: AĞAÇ ALTI MİKRO YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİ TASARIMI ÖRNEĞİ

## Slide 2
160 m
235 m
%0.6

## Slide 3
KAYNAK ARAŞTIRMASI
1. PROJE ALANI VE PLANLAMA HARİTASI
Proje alanı, Tekirdağ ili ………… ilçesi ……… köyü çiftçilerinden …………… ‘e ait 235 x 160 m boyutlarında, 37.6 da büyüklüğündeki kiraz bahçesidir. Planlama haritası ekte verilmiştir.
2. TOPRAK ÖZELLİKLERİ
Proje alanında 5 adet profil açılmış ve her profilde farklı derinliklerden alınan toprak örneklerinin analizi sonucunda Çizelge 2’de verilen değerler elde edilmiştir.
Her profilin yanında çift silindir infiltrometrelerle yapılan infiltrasyon testleri sonucunda, su alma hızı değerleri sırasıyla, 4.8 mm/h, 5.6 mm/h, 5.2 mm/h, 5.0 mm/h ve 5.9 mm/h biçiminde elde edilmiştir. Proje alanı için ortalama su alma hızı, I = 5.3 mm/h’tır.

## Slide 4
KAYNAK ARAŞTIRMASI
Profillerin incelenmesi sonucunda, 150 cm toprak derinliğine kadar geçirimsiz bir katmana ya da taban suyuna rastlanmamıştır. Dolayısı ile topraklar derindir ve drenaj sorunu bulunmamaktadır. Çizelge 2’ den görüleceği gibi, toprağın elektriksel iletkenliği 0.38 – 1.19 dS/m arasında değişmektedir ve alanda tuzluluk sorunu bulunmamaktadır.
Çizelge 2. Proje alanı topraklarının bazı fiziksel özellikleri
Profil no | Derinlik (cm) | Bünye sınıfı | Tarla kapasitesi, TK (%) | Solma noktası, SN (%) | Hacim ağırlığı, t (g/cm3) | Elektriksel iletkenlik, EC (dS/m) | Kullanılabilir su tutma kapasitesi | 
 |  |  |  |  |  |  | mm/30 cm | Toplam
1 | 0-30 30-60 60-90 90-120 120-150 | CL CL CL C C | 33.4 32.7 33.6 35.8 35.0 | 18.6 17.8 18.2 20.7 20.3 | 1.33 1.30 1.36 1.22 1.25 | 0.77 0.38 0.63 0.92 1.19 | 59.1 58.1 62.8 55.3 55.1 | 59.1 117.2 180.0 235.3 290.4
2 | 0-30 30-60 60-90 90-120 120-150 | CL CL C C C | 33.6 32.5 34.4 35.2 35.7 | 17.6 18.2 20.1 20.7 19.8 | 1.31 1.29 1.18 1.16 1.20 | 0.46 0.57 0.52 0.68 0.84 | 62.9 55.3 50.6 50.5 57.2 | 62.9 118.2 168.8 219.3 276.5
Toplam | 0-30 30-60 60-90 90-120 120-150 |  |  |  |  |  |  | 61.0 117.7 174.4 227.3 283.5
dk = 227.3 mm / 120 cm
dk = 189.4 mm / 1 m

## Slide 5
KAYNAK ARAŞTIRMASI
3. TOPOGRAFYA ÖZELLİKLERİ
Ekli planlama haritasından izleneceği gibi, proje alanında ortalama eğim kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda, sırasıyla, % 0.6 ve % 0.3’tür.
4. BİTKİ ÖZELLİKLERİ
Proje alanında, dikim aralıkları 8 x 6 m olan kiraz ağaçları bulunmaktadır.
Ağaç sıraları, doğu-batı yönündedir.
5. SU KAYNAĞI ÖZELLİKLERİ
Proje alanında, yeri ekli planlama haritasında görülen ve yalnızca işletme sahibinin kullandığı derin kuyudan yararlanılacaktır.
Kuyu dinamik yüksekliği 80 m ve emniyetle alınabilecek su debisi 3 L/s’ dir.
Kuyudan alınan su örneğinin sulama suyu kalite analiz sonuçları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Görüldüğü gibi sulama suyu kalite sınıfı C2S1’dir.

## Slide 6
KAYNAK ARAŞTIRMASI
Katyon (me/L) |  | Anyon (me/L) |  | ECx106 (25oC) (dS/m) | Sulama suyu kalite sınıfı
Ca++ Mg++ Na+ K+ | 2.70 2.25 1.04 1.01 | CO3= HCO3- SO4= Cl- | 1.34 1.69 2.70 1.27 | 0.70 | C2S1
Toplam | 7.00 |  | 7.00 |  | 
Sulama suyu kalite sınıfları
6. İKLİM ÖZELLİKLERİ
Proje alanına en yakın meteoroloji istasyonundan alınan bazı iklim elemanlarının uzun yıllar aylık ortalamaları aşağıdaki Çizelge de verilmiştir.
7. DİĞER
Proje alanında elektrik enerjisi mevcuttur. Sisteme su dalgıç tipi pompa ile verilecektir.
Çiftçi günde pompanın çalıştırılabileceği 20 saat sulama yapabilecek ve su kaynağı son derece kısıtlı olduğundan sulamayı, sulama aralığı boyunca tamamlayabilecektir.

## Slide 7
KAYNAK ARAŞTIRMASI
5. İKLİM ÖZELLİKLERİ
Proje alanına en yakın meteoroloji istasyonundan alınan bazı iklim elemanlarının uzun yıllar aylık ortalamaları aşağıda Çizelge 6’da verilmiştir.
.
İklim elemanları | A y l a r |  |  |  |  |  |  | Yıllık
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
Yağış, R (mm) | 47.8 | 58.3 | 37.3 | 17.0 | 5.3 | 23.3 | 22.9 | 454.8
Sıcaklık, T (Co) | 10.8 | 15.4 | 19.0 | 22.0 | 22.2 | 18.4 | 12.4 | 11.7
Ortalama bağıl nem, RHo (mm) | 54 | 52 | 46 | 40 | 39 | 43 | 50 | 56
Rüzgar hızı, u2 (m/s) | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.6
Güneşlenme süresi, Tg (saat-dak) | 7.11 | 9.08 | 11.07 | 12.27 | 11.53 | 9.40 | 7.24 | 7.29
Çizelge 6. Proje alanı bazı iklim elemanları
Enlem : 40o01’
Boylam : 32o20’ Ortalama ilk ve son don tarihleri : 4 Kasım – 12 Nisan
6. DİĞER
Proje alanında elektrik enerjisi mevcuttur. Kuyudan su dalgıç tipi pompa ile alınacaktır. Çiftçi günde pompanın çalışma süresi kadar sulama yapabilecektir.

## Slide 8
Tasarım
1. AŞAMA : Ön Sistem Tertibi
Ağaç sıraları doğu-batı yönünde olduğundan lateraller uzun kenar boyunca, manifoldlar kısa kenar boyunca döşenecektir.
Buna göre,
Sl = % 0.3 (Bayır aşağı)
Sm = % 0.6 (Bayır aşağı)

## Slide 9
Tasarım
2. AŞAMA : Damla Sulama Yöntemi Uygulama Olanağı
En ekstrem koşul olan q=4 L/h ve iki sıralı lateral tertibinde ıslatılan alan oranı;
Uygun değil
Her ağaç sırasına iki lateral boru hattı döşense ve en yüksek damlatıcı debisi olan 4 L/h kullanılsa bile damla sulama yöntemi ile yeterli ıslatma oranı elde edilememektedir. Bu nedenle ağaç altı mikro yağmurlama sulama yöntemi kullanılmalıdır.

## Slide 10
Tasarım
3. AŞAMA : Uygun Yağmurlama Başlığı
a) İşletme Basıncı
Mikro yağmurlamada işletme basıncı ho = 1 - 2 atm arasında olmalıdır. Gerekli sistem basıncı pompa birimi ile sağlandığından ho = 1.5 atm olarak alınır.
b) Islatma Çapı Sınırları
Mikro yağmurlamada P ≤ 0.50 olmalıdır.
Proje alanı için, 0.30 ≤ P ≤ 0.50 olmalıdır.
Proje alanındaki kiraz ağaçlarının gövdesinin ıslatılması istenmemektedir. Bu nedenle ıslatma açısı α : 3200 olan başlıklar kullanılacaktır.

## Slide 11
Tasarım
3. AŞAMA : Uygun Yağmurlama Başlığı
b) Islatma Çapı Sınırları
P = 0.30 için
P = 0.50 için

## Slide 12
Tasarım
3. AŞAMA : Uygun Yağmurlama Başlığı
c) Uygun yağmurlama başlığı
4.54 m ≤ D ≤ 5.86 m , Ayrıca, D≤ Sa olmalıdır.
Meme çapı (mm) | İşletme basıncı, ho (atm) | Başlık debisi, q (L/h) | Islatma çapı, D (m)
1.0 | 1.0 1.5 2.0 2.5 | 32 40 47 53 | 4.8 5.4 6.3 6.8
1.3 | 1.0 1.5 2.0 2.5 | 52 64 75 83 | 5.0 6.0 6.8 7.0
1.5 | 1.0 1.5 2.0 2.5 | 77 95 110 123 | 5.2 6.0 6.7 7.2
Çizelge 5.1. Küçük yağmurlama başlığına ilişkin örnek teknik çizelge
h0 = 1.5 atm
d=1 mm
q=40 L/h
D =5.40 m başlık seçilir.

## Slide 13
Tasarım
3. AŞAMA : Uygun Yağmurlama Başlığı
d ) Islatma Alan Oranı
e) Yağmurlama hızı
mm/h < 5.3 mm/h
Uygun

## Slide 14
Tasarım
4. AŞAMA : Ön Projeleme Faktörleri
Etkili kök derinliği
D = 120 cm
b) Her sulamada uygulanacak maksimum net sulama suyu miktarı, dnmax
mm
c) Ağaç altı mikro yağmurlama sulama yöntemi altında bitki su tüketimi, T
mm/gün

## Slide 15
Tasarım
4. AŞAMA : Ön Projeleme Faktörleri
d) Maksimum sulama aralığı, SA max
e) Proje sulama aralığı, SA
gün 9 gün
mm
f) Her sulamada uygulanacak maksimum net sulama suyu miktarı, dn

## Slide 16
Tasarım
4. AŞAMA : Ön Projeleme Faktörleri
g) Her sulamada uygulanacak toplam sulama suyu miktarı, dt
h) Sulama süresi, Ta
mm
Bu koşulda e şıkkına geri dönülür ve sulama aralığı azaltılır.
h >Tg = 20 h uygun değil

## Slide 17
Tasarım
4. AŞAMA : Ön Projeleme Faktörleri
e) Proje sulama aralığı, SA
mm
f) Her sulamada uygulanacak maksimum net sulama suyu miktarı, dn
g) Her sulamada uygulanacak toplam sulama suyu miktarı, dt
mm
gün  6 gün

## Slide 18
Tasarım
4. AŞAMA : Ön Projeleme Faktörleri
h) Sulama süresi, Ta
ı) Maksimum işletme birim sayısı , Nmax
h < Tg = 20 h uygun
adet
j) Proje işletme birim sayısı , N
N = Nmax= 6 adet

## Slide 19
Tasarım
5. AŞAMA : Sistem Tertibi
Plan üzerinde gösterilmiştir.

## Slide 21
6. AŞAMA : Lateral Boru Çapı
a) Lateral uzunluğu, Ll
Ll = 78 m
adet

## Slide 22
Tasarım
6. AŞAMA : Lateral Boru Çapı
d) Lateral eğimi, Sl
Sl = % 0.3 bayır aşağı
e) Ll/ho boyutsuz parametresi
f) Lateral boru çapı
Ql = 520 L/h
Ll/ho = 5.2
Sl = % 0.3
x=0.5
Şekil 4.16 f 16 Cu = %98.5 > 98 uygun

## Slide 23
Şekil 4.16. 16 mm dış çaplı 4 atm işletme basınçlı PE damla sulama lateral boru hatları için eşdağılım katsayısı grafiği (x=0.5)

## Slide 24
Tasarım
6. AŞAMA : Lateral Boru Çapı
g) Lateral boyunca oluşan yük kayıpları, hfl
h) Lateral boyunca eğimden kaynaklanan yükseklik farkı, hgl
hfl = 0.15×ho = 0.15×15 = 2.25 m
hgl = Sl×Ll= 0.003×78= 0.23 m (bayır aşağı)

## Slide 25
i) Eo ve Lo boyutsuz parametreleri
6. AŞAMA : Lateral Boru Çapı
Lateral ya da manifold eğimi, S (%) | Boyutsuz yük kaybı oranı, Eo | Boyutsuz uzunluk oranı, Lo
0.00 (eğimsiz) 0.25 (bayır aşağı eğim) 0.50 “ “ “ 1.00 “ “ “ 2.50 “ “ “ 5.00 “ “ “ 0.25 (bayır yukarı eğim) 0.50 “ “ “ 1.00 “ “ “ 2.50 “ “ “ 5.00 “ “ “ | 0.738 0.724 0.705 0.675 0.636 0.510 0.748 0.760 0.780 0.807 0.843 | 0.370 0.358 0.346 0.328 0.288 0.230 0.380 0.396 0.414 0.436 0.468
Çizelge 4.4 Lateral ve manifold boru hatları için Eo ve Lo boyutsuz parametreleri
Sl = % 0.3 bayır aşağı için Eo = 0.720, Lo = 0.356
Tasarım

## Slide 26
j) Lateral giriş basıncı, Hl
6. AŞAMA : Lateral Boru Çapı
Tasarım
m
7. AŞAMA : Manifold Boru Çapı
a) Manifold uzunluğu, Lm
Lm = 80 m
b) Manifold üzerindeki lateral sayısı, nl
adet

## Slide 27
Tasarım
7. AŞAMA : Manifold Boru Çapı
c) Manifold debisi, Qm
Qm = nl×Ql /3600 = 10×520/3600 = 1.44 L/s
Su kaynağı debisi 3 L/s dir. 6 işletme birimi olduğu bir manifold için gerekli debi 1.44 L/s olduğundan 3 işletme birimi kullanılabilir. Bu durumda 4. aşama j şıkkına dönülerek N = 3 adet seçilir.
a) Manifold uzunluğu, Lm
Lm= 160 m
b)Manifold üzerindeki lateral sayısı, nl
adet

## Slide 29
Tasarım
7. AŞAMA : Manifold Boru Çapı
c) Manifold debisi, Qm
Qm = nl×Ql /3600 = 20×520/3600 = 2.89 L/s < 3 L/s
d) Manifold eğimi, Sm
Sm= % 0.6 bayır aşağı
e) Lm/ho boyutsuz parametresi

## Slide 30
f) Lateral boru çapı
Qm = 2.9 L/s
Lm/Hl = 9.7
Sm = % 0.6
Şekil 4.24 f 63 Cu = %99.4 > 97.5 uygun
Tasarım
7. AŞAMA : Manifold Boru Çapı
Şekil 4.24. 63 mm dış çaplı 6 atm işletme basınçlı sert PVC manifold boru hatları için eşdağılım katsayısı grafiği

## Slide 31
Tasarım
7. AŞAMA : Manifold Boru Çapı
g) Manifold boyunca oluşan yük kayıpları, hfm
h) Manifold boyunca eğimden kaynaklanan yükseklik farkı, hgm
hfm = 0.07×Hl = 0.07×16.54 =1.16m
hgm = Sm×Lm= 0.006×160= 0.96 m (bayır aşağı)

## Slide 32
i) Eo ve Lo boyutsuz parametreleri
7 AŞAMA : Manifold Boru Çapı
Lateral ya da manifold eğimi, S (%) | Boyutsuz yük kaybı oranı, Eo | Boyutsuz uzunluk oranı, Lo
0.00 (eğimsiz) 0.25 (bayır aşağı eğim) 0.50 “ “ “ 1.00 “ “ “ 2.50 “ “ “ 5.00 “ “ “ 0.25 (bayır yukarı eğim) 0.50 “ “ “ 1.00 “ “ “ 2.50 “ “ “ 5.00 “ “ “ | 0.738 0.724 0.705 0.675 0.636 0.510 0.748 0.760 0.780 0.807 0.843 | 0.370 0.358 0.346 0.328 0.288 0.230 0.380 0.396 0.414 0.436 0.468
Çizelge 4.4 Lateral ve manifold boru hatları için Eo ve Lo boyutsuz parametreleri
Sm = % 0.6 bayır aşağı için Eo = 0.699, Lo = 0.342
Tasarım

## Slide 33
j) Manifold giriş basıncı, Hl
7. AŞAMA : Manifold Boru Çapı
Tasarım
m
k) Ana boru hattında istenen basınç
Ha = Hm + hy = 17.02 + 1.00 = 18.02 m  18 m
Diğer aşamalar bilinen biçimde yapılarak proje tamamlanır.