## Slide 1: TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ VE SU KAYNAKLARI ANABİLİM DALI BM-405 SULAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI DERSİ
Prof. Dr. A.Halim ORTA
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Notes: GİRİŞ

## Slide 2
“Kendine usta diyebilmen için; önce ustanı geçeceksin, sonra seni geçecek bir öğrenci yetiştireceksin.”
-Japon Atasözü

## Slide 3
BM-405 SULAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI DERSİ
2023-2024 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
Prof. Dr. A. Halim ORTA
Biyosistem Mühendisi A. Nur dan YAREN
Biyosistem Mühendisi Ömer Burhan ARSLAN

## Slide 4
  Yüzey sulama yöntemlerinin uygulanacağı arazi yüzeyinin düzensiz olması nedeniyle bazı noktalar yetersiz bazı noktalar aşırı su alır. Her iki durumda da önemli düzeyde verim azalması gözlenir. Sulama suyunun fazlaca uygulandığı alçak noktalarda taban suyu, tuzluluk ve sodyumluluk kaçınılmaz sonuçlardır. Eğimi yüksek olan alanlarda erozyonun oluşması mutlaktır.
  Bu sorunların giderilmesi ve hedeflenen düzeyde bir sulama yapılabilmesi için arazinin sulamaya hazırlanması gerekir.
dn
L
Sulama kanalı
Aşırı sulama
Drenaj suyu
Yetersiz sulama
ARAZİNİN SULAMAYA HAZIRLANMASI
Yeterli sulama

## Slide 5: ARAZİNİN SULAMAYA HAZIRLANMASI ÜÇ AŞAMAYLA GERÇEKLEŞTİRİLİR.
1. Sulu tarım alanlarında erozyona neden olmayacak maksimum akış uzunluğu dikkate alınarak arazi uygun boyutta parsellere ayrılır.
2. Söz konusu parsellere sulama ve drenaj sistemi planlanır, projelenir ve araziye uygulanır.
3. Arazinin yüzeyinde eş bir su dağılımı sağlayabilmek için alanın yüzeyi uygun eğim derecelerinde ve sulama yönteminin gerektirdiği biçimde bireysel olarak tesviye edilir.

## Slide 6: ARAZİNİN SULAMAYA HAZIRLANMASINDA GEREKLİ ETÜTLER
Toprak etütleri
Çalışılacak alandaki toprak değişimlerine göre 2-20 ha araziyi temsil edecek şekilde 150 cm derinlikte toprak profilleri açılır ve her bir 30 cm’lik bir katmandan bozulmuş ve bozulmamış örnekler alınır. Alınan bu bozulmamış örneklerden hacim ağırlığı ve tarla kapasitesi, bozulmuşlardan ise bünye, solma noktası ve tuzluluk değeri saptanır. Bunun yanında tesviye için önemli olacak toprak derinliği belirlenir. Açılan her bir profilin yanında infiltrasyon testleri yapılarak su alma özellikleri ortaya konulur.

## Slide 8: 1. Toprak etütlerİ

## Slide 9: 2. Topoğrafİk Etütler (Planlama harİtalarI)
  1/1000 veya 1/2000 olarak hazırlanır. Uygulamada 1/5000 planlama haritaları kullanılır. Alan çok büyük ve eğim yüksek ise (% 1’den fazla) bu koşullarda tesviye eğrileri 50 -100 cm arası geçirilebilir.
  Aksi koşullarda tesviye eğrileri 0-10, 0-50 m arasında olabilir.
  Topoğrafik haritalarda;
  1. Sabit noktalar (Röperler)
  2. Mevcut tarla sınırları
  3. Su kaynağının yeri ve kotu
  4. Sulama ve drenaj kanalları ile drenaj çıkış ağzının yeri ve kotu
  5. Bina ve benzeri yapılar
  6. Tarla içi yollar
  7. Harman yeri, mesire yeri, mezarlık vb. gibi tarım dışı alanlar
  8. Planlamayı etkileyecek tüm faktörler gözükmelidir.

## Slide 10: 3. Bİtkİ özellİklerİ
  Alanda sulama sonrasında ekilmesi veya dikilmesi öngörülen bitki çeşitleri, bunların ekim, dikim, hasat tarihleri, bitki su tüketimleri ve benzeri özellikler detaylı bir biçimde irdelenmelidir.

## Slide 11: 4. Su kaynağI özellİklerİ
  Alana su sağlayacak kaynağın yeri, konumu, cinsi, kotu, debisi, kalitesi, pompaj biriminin gerekliliği açıkça ortaya konmalıdır.

## Slide 12: 5. İklİm özellİklerİ
  Proje alanının, enlem boylam dereceleri, deniz seviyesinden yüksekliği, ilk son don tarihleri, yağış, rüzgar, bağıl nem, solar radyasyon gibi parametreler söz konusu alan için belirlenmelidir.

## Slide 13: 6. DİĞER BİLGİLER
  Planlamayı etkileyebilecek tüm bilgilerdir. Bu bilgiler mevcut ise SAT haritalarından alınır.

## Slide 14: 1. ARAZİNİN UYGUN BOYUTLU PARSELLERE AYRILMASI
  Alanda öncelikle erozyona neden olmayacak maksimum akış uzunluğunun belirlenmesi gerekir. Bu değere göre, sulama sahası için uygun parsel boyutları belirlenebilir. Maksimum akış uzunluğuna etki eden 4 faktör;
  1. Toprak bünyesi: Lmax; Ağır bünyeli topraklarda fazla, hafif bünyeli topraklarda düşüktür.
  2. Arazi eğimi: Lmax; Eğim fazla ise düşük, eğim düşük ise fazladır.
  3. Suyun debisi: Lmax; Suyun debisi fazla ise artar, az ise düşer.
  4. Sulama yöntemi:Lmax; Karık ve uzun tava yöntemlerinde fazla, tava sulama yönteminde düşüktür.

## Slide 15
Arazinin Eğimi (%) | Toprak Bünyesi |  | 
 | Hafif | Orta | Ağır
0,25 | 80 – 180 | 240 – 290 | 340 – 380
0,50 | 50 – 120 | 160 – 200 | 240 – 260
0,75 | 40 – 100 | 120 – 160 | 180 – 210
1,00 | 30 – 80 | 100 – 130 | 150 – 180
Planlamada Dikkate Alınacak Lmax Değerleri

## Slide 16
Su Kaynağı
a) Tek yönlü eğim koşulları
100
99
98
2. Tarla içi su dağıtım ve drenaj sistemlerinin planlanması
Tarla başı kanalı yada lateral boru hattı
Drenaj kanalı
Sulama yönü
Ana kanal ya da ana boru hattı

## Slide 17
Su Kaynağı
Tarla başı kanalı yada lateral boru hattı
b) Çift yönlü eğim koşulları
100
99
99
Ana kanal ya da ana boru hattı
Drenaj kanalı
Sulama yönü

## Slide 18: TARLA İÇİ DAĞITIM SİSTEMLERİNİN PLANLANMASI
1. Açık kanallar
  - Toprak kanallar
  - Beton kaplamalı kanallar
  2. Boru sistemleri
  - Düşük basınçlı boru sistemleri (Yüzey sulama yöntemleri)
  - Yüksek basınçlı sulama sistemleri (Basınçlı sulama yöntemleri)

## Slide 19: a) Toprak kanallar
Ekonomik olarak ilk tesis masraflarının düşük olması nedeniyle birçok dezavantaja sahiptirler.
  Su iletim randımanları düşük, sızma kayıpları yüksek, bu değerin % 25-30 civarında olduğu, % 50’ ye kadar çıkabildiği gözlenmektedir. Bu da yüksek taban suyu ve drenaj sorunu yaratmaktadır.
  Kanal güzergahı boyunca oyulmalar ve siltasyon kanal kapasitesini düşürür.
  Şevlerde ve kanal tabanındaki otlanmalar kanal kapasitesini önemli düzeyde azaltır. Bu nedenle bakım giderleri oldukça yüksek, etkinlikleri düşüktür. Uygulamada ancak beton kaplamalı kanallar için finansman sağlanıncaya kadar kullanılması önerilir.

## Slide 20: a) Toprak kanallar

## Slide 21: a) Toprak kanallar

## Slide 22: B) BETON KAPLAMALI KANALLAR
Üstünlükleri
1. Sızma kayıpları toprak kanallardan oldukça düşüktür. % 10-15 sızma kaybı olmaktadır.
2. Erozyon sorunu yoktur.
3. Otlanma minimal seviyededir.
4. Bakım ve onarım kolaydır.
Dezavantajı;
İlk yatırım masrafları toprak kanallara göre yüksektir.

## Slide 23: B) BETON KAPLAMALI KANALLAR

## Slide 24: B) BETON KAPLAMALI KANALLAR

## Slide 25: B) BETON KAPLAMALI KANALLAR

## Slide 26
Vmin≥0,30 m/s
Vmax≤ 1,2 m/s

## Slide 27
Vmin≥0,30 m/s
Vmax≤ 2,4 m/s

## Slide 28
Şekil 1. Açık kanallara ilişkin sanat yapıları
Notes: Açık kanallara ilişkin sanat yapıları

## Slide 29
Kanallarda akan suyun yönünün değiştirilmesi ve daha fazla yönlere iletilmesi için kullanılırlar.
Kanalda akan su seviyesinin yükseltilerek suyun başka bir kanala veya parsele alınmasında kullanılır.

## Slide 30
Eğimin yüksek olduğu koşullarda, enerjiyi kırmak ve kanal taban eğimini düşürmek amacıyla inşaa edilirler.

## Slide 32
Suyun kanaldan, tarlaya alınmasını sağlar.

## Slide 34: C) DÜŞÜK BASINÇLI BORU SİSTEMLERİ
Bu sistemler yüzey sulama yöntemlerine hizmet ederler. Suyun kaynaktan alınması ve alanda dağıtılması düşük basınçlı borular ile yapılır. Suyun tarla parsellerine alımı ise baca ve vanalar ile sağlanır. Kullanılan borular genellikle A.Ç.B (Asbestli çimento boru) veya PVC (polivinil klorür)’ dir. Boru hatlarındaki basınç yükünün 6 m’ yi geçmesi istenmez. İstenen minimum basınç ise 2 m’ dir.

## Slide 35: DÜŞÜK BASINÇLI BORU SİSTEMLERİNİN AÇIK KANALLARA GÖRE AVANTAJLARI
1)Sistem basınçlı olduğundan bayır yukarı eğimde bile su iletimi sağlanabilir.
2) Açık kanallar gibi tesviye eğrilerini takip etme zorunluluğu olmadığından, sulama suyu tarla parsellerine en kısa yoldan ulaştırılabilir.
3) Sızma kayıpları yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla su iletim randımanı % 100 alınabilir.
4) Borular gömülü olduğundan su iletim güzergahının üzerinde bile tarım yapılabilir.
5) Baca ve vana gibi unsurlar ile sulama suyu kontrollü bir biçimde ve kolaylıkla tarlaya alınabilir.
6) Bakım ve onarım giderleri oldukça düşüktür.

## Slide 36: DEZAVANTAJLARI
1) İlk yatırım masrafları oldukça yüksektir.
2) Gerekli işletme basıncı pompa birimi ile sağlanıyor ise enerji masrafları yüksek olacaktır.
3) Sulama suyu fazla miktarda sediment içeriyorsa, bu sedimentin boru hatları içine girerek çökelmesiyle hatların tıkanmasını önlemek amacıyla söz konusu çözelti malzemesinin hatta girmeden önce tutabilmesi için gerekli mühendislik yapıları ilave maliyet getirir.
4) Sistem gömülü ve sabit olduğundan sabit bir tarım gerektirir.

## Slide 39
1) İLETİM UNSURLARI
- Ana ve Lateral boru hatları: Genellikle A.Ç.B ve PVC borulardan oluşturulur. İşletme basınçları en az 2.5 atm’e dayanıklı olmalıdır. Boru çapları 150-600 mm arasında değişir, boruların gömü derinliği rakım ile ilişkilidir. Eğer rakım 1000 m ve altında ise boruların gömü derinliği 80 – 100 cm, 1000 m’ den daha yüksek ise 100-125 cm olmalıdır.
2) KONTROL UNSURLARI
- Su alma bacaları: Basıncın yerçekimi ile sağlandığı koşullarda kullanılır. Eğer gerekli işletme basıncı bir pompa birimi ile sağlanıyorsa bu yapılar pompa bacası olarak adlandırılır. Pompa basıncının işlevi pompa titreşimlerini, dalgalanmalarını ve gerektiğinden fazla olan basıncı suyun boru hattına girmesinden önce düzenlemek ve iletim hattında düzgün bir akış sağlamaktadır.

## Slide 42
Hava Bacaları: Boru hatları dalgalı arazilerden geçerken özellikle yüksek noktalarda biriken hava nedeniyle hava cepleri oluşur, söz konusu cepler su akış yolu kesitini daraltarak, basınç yükselmesine sebep olurlar. Bu durumda boru hatları zarar görür. Bu istenmeyen oluşumu gidermek için böyle noktalara hava bacaları yerleştirilir. Söz konusu noktalarda basınç yükü 4 m’ yi geçiyorsa hava bacaları yerine hava boşaltma vanaları (vantuz) yerleştirilir. Hava bacalarının olduğu yerdeki suyun akış hızı 3 m/s’yi geçmemelidir. Topoğrafya düzgün olsa bile her 150 metrede bir konulacak hava bacaları veya vantuzlar ile sistem sigortalanmış olur.

## Slide 44
Basınç düşürme bacaları: Özellikle eğimi değişken arazilerde basınç artabilir, bu koşullarda özellikle sistemin tüm noktaları kapalı ise genellikle hat sonlarında, dirseklerde “T” parçalarında istenmeyen hasarlar oluşabilir. Bunu gidermek için basınç düşürme bacaları kullanılır.

## Slide 48
Saptırma bacaları: Suyun ana boru hattından laterale alınmasında kullanılır. Aynı zamanda bu bacalar basınç düşürme bacası görevi de görürler.

## Slide 49
Dağıtma bacası tipleri: Lateral hatlardaki suyun tarla parsellerine alınmasında kullanılır.